## Slide 1
技术方案评审
SIMD Die 级仿真平台
架构、三方接口与 L0 / L1 实施方案
技术方案评审稿
性能建模范围，不含功耗
2026.09
Notes: 方案以 SIMD 计算簇为黑盒端点，核内服务模型由计算团队交付。die 团队负责依赖驱动的核外通信与存储服务。本文数字标为配置样例、推导或建议门槛，未将其作为实测芯片性能。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 2
平台目标与 SIMD 建模边界
核内服务时间来自计算团队，die 平台负责数据何时可用
对象 | 纳入本期 | 交付者 | 边界约束
SIMD 计算簇 | tile / 向量块的服务时间 可见缓冲与并发限制 | 计算核心团队 | 不导入 warp 调度或 GPU occupancy 假设
核外通信 | NoC、DMA、共享存储 D2D 端口排队与反压 | Die 团队 | 按依赖触发消息 按到达事件解锁计算
外部系统 | 多 die 划分、P2P 后续扩展 collective | ASTRA-sim 团队 | L1 首版一 die 一 rank 同 die 阶段保守串行
性能输出 | 任务完成时间、吞吐 等待、拥塞与资源占用 | 统一结果汇总器 | 功耗与面积不纳入本期
首个闭环：读取输入、执行 SIMD 黑盒计算、写回输出
02
Notes: 项目范围建议。SIMD 不意味着固定 lane 数、固定 mask 行为或自动支持 gather/scatter，这些能力以核心团队声明为准。ASTRA 变量名中的 GPU 不应成为硬件语义。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 3
Die 平台的组成
Python 配置拓扑，C++ SimObject 维护运行时状态
层级 | 模块 | 承担的工作 | 实现方式
任务层 | Workload Scheduler | 解析 DAG、检查输入 分配资源、触发完成 | 项目新增
计算端点 | SIMD Core Endpoint | 按服务时间执行黑盒事件 管理输入 / 输出空间 | 项目新增
传输端点 | DMA / Packetizer | 分包、在途请求、重组 重试与完成语义 | 项目新增
网络层 | NI / Router / Link | flit 传输、VC 仲裁 credit 与 CDC / SerDes | 复用 Garnet / HeteroGarnet
存储侧 | Memory Endpoint + Backend | 网络消息转存储请求 存储响应转返回数据 | 桥接新增，后端复用
die 边界 | D2D TX / RX Endpoint | 有限队列、外部交付 未来连接 ASTRA | 项目新增
Garnet 是网络子系统，端到端任务调度与端点行为需要补齐
03
Notes: 本地源码快照：D:/GEM5/gem5_esl，HEAD c5812cc155e08bc686042e27eb9d10bc51f405ee。源码可复用不等于已完成集成。
本页层级表表达体系结构，NI 与端点通过 Ruby MessageBuffer 交互；普通 RequestPort 不能直接接 NI。
garnet: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/ruby/heterogarnet/
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 4
时间开销的唯一归属
同一物理资源由一个模型仲裁，同一次服务只计一次时间
资源 / 开销 | 性能模型来源 | 计时责任 | 接口位置
SIMD 阵列、私有存储 | 计算团队服务包 | gem5 调度黑盒完成事件 | 核输入 / 输出逻辑端口
DMA、NI、NoC | Die 详细模型 | gem5 | 计算端点至存储或 D2D
共享 SRAM、HBM 服务 | 所选 memory 后端 | gem5 侧存储桥接与后端 | 请求接受至响应完成
D2D TX / RX 缓冲 | Die 边界模型 | gem5 详细模型 / L1 profile | TX 入队与 RX 交付
die 外控制器、PHY、链路 | ASTRA 网络后端或扩展 | ASTRA | TX 出队至对端 RX 入队
系统完成时间 | 全局执行依赖 | ASTRA / 统一汇总器 | 最后必需事件完成
端到端时间取最终完成时刻，不能相加三个平台各自的总时间
04
Notes: 归属为建议边界，团队可调整但必须同步更新 profile scope。L1 中本地 profile 含哪些节点必须明确，防止本地存储和搬运再次计时。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 5
计算核心团队的输入与输出
向核心团队索取可执行的服务契约，保持核内部实现独立
方向 | 内容 | 接收后用于什么 | 验收重点
输入给核心团队 | 算子形状、dtype SIMD 配置与映射约束 | 生成指定 tile 的服务时间 和边界访问描述 | 工作量与分片一致
输入给核心团队 | 核边界、核外端点映射 允许的缓冲与接口约束 | 划分核内服务和核外等待 | 核外等待不重复计入
输出给 die 团队 | 逐阶段计算服务 逐阶段边界访问 | 构建 read / compute / write 依赖执行图 | 阶段 ID、粒度一致
输出给 die 团队 | 核边界资源能力 缓冲释放与预留规则 | 模拟排队、重叠和反压 | 容量有限、生命周期明确
输出给 die 团队 | 版本包、mapping、stats 可复现输入与命令 | 定位流量差异 控制 profile 失效 | 同一配置包可追溯
本期不要求能耗文件、ERT / ART 或功耗分析
05
Notes: 这些输出文件是项目约定，并非 Timeloop 原生自动提供的完整接口。核心团队负责证明 mapping 到 boundary access 的语义正确。
timeloop: https://timeloop.csail.mit.edu/v4/output-formats/stats
trace: https://timeloop.csail.mit.edu/v4/output-formats/trace
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 6
核心交付文件与使用方式
四个接口文件配一个原始结果归档包
交付文件 | 最小字段 | Die 平台如何使用 | 检查项
core_service.jsonl | phase_id、endpoint cycles + clock 或明确时长 | 输入到齐后安排 黑盒计算完成事件 | 排除核外等待
boundary_access.jsonl | src / dst、操作、字节 依赖、tensor / tile 标识 | 形成搬运任务 驱动消息注入与完成 | 粒度与服务一致
resources.json | 输入 / 输出容量 计算槽、预留与释放策略 | 决定任务能否开始 缓冲何时接受新数据 | 共享资源不重复
core_manifest.json | workload / core / mapping 版本与文件 hash | 防止混包 确定缓存与结果来源 | 变更触发失效
原生结果归档 | 架构、mapping、stats 工作负载、命令、日志 | 复现和计数核对 详细 trace 按需使用 | 接口与原文一致
文件名为项目建议；语义、单位与完成条件才是冻结重点
06
Notes: 不要求重新实现核内部周期仿真。若只交整算子时长，首版只能采用整算子黑盒，不能宣称具备 tile 内部流水重叠。
timeloop: https://timeloop.csail.mit.edu/v4/output-formats/stats
trace: https://timeloop.csail.mit.edu/v4/output-formats/trace
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 7
SIMD 访存描述的额外要求
向量运算的逻辑元素数，与实际 memory transaction 数分别统计
访问类型 | 核心侧需描述 | Die 侧处理 | 必须确认
连续访问 | base_addr、元素大小 element_count、对齐 | 按地址区间拆成事务 再转换为网络 packet | 尾部与跨边界处理
步长访问 | base_addr、stride_bytes 有效元素个数 | 生成地址序列 观察 bank / channel 分布 | 不按连续流量近似
带掩码访问 | active mask 或有效区间 mask 的访存语义 | 只按实际发出的请求计流量 | 被屏蔽 lane 是否访存
gather / scatter | 显式地址列表 或确定性生成规则 | 按实际地址拆分 / 合并 | 仅在架构支持时启用
广播 / 归约 | 数据复用与归约发生位置 | 显式单播或专用模型 | 不默认网络内支持
只有 payload_bytes 可做带宽近似；分析 HBM 行命中必须有地址
07
Notes: 本页为项目接口设计，不预设该 SIMD 硬件具有所有列举能力。事务合并规则需由硬件定义，不能沿用 SIMT warp coalescing 假设。私有访存由核心团队建模，只有跨约定边界的访问进入 die 仿真。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 8
任务、消息与 flit 的三层格式
输入表达工作负载，网络内部表达传输与流控
层级 | 建议表示 | 包含内容 | 谁消费
工作负载 IR | JSON 配置 + JSONL 节点 | read / compute / write 依赖、端点、字节、地址 | 任务调度器
端点运行状态 | C++ Task / TransferState | ready、在途包数 buffer 预留、完成标识 | 计算 / DMA / 存储端点
网络消息 | Ruby Message | 路由目的、消息类别 transfer / packet 关联 | Garnet NI
网络 packet | 一次单播 Message 的分包结果 | 头部与数据大小 目标 vnet / VC | NI 与 Router
网络 flit | Garnet flit | HEAD / BODY / TAIL 路由、时间与 credit 关联 | Router 与 Link
性能仿真通常保存元数据和字节数，不保存完整 tensor 数值
08
Notes: 本地源码快照：D:/GEM5/gem5_esl，HEAD c5812cc155e08bc686042e27eb9d10bc51f405ee。源码可复用不等于已完成集成。
项目传输 transfer 可含多个 Message/packet，必须等待全部包被目的端接受才能完成。多播在当前网络路径需核对单播复制语义。
garnet: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/ruby/heterogarnet/
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 9
项目数据包字段
消息元数据与链路计费大小分开，防止大小字段失效
字段组 | 建议字段 | 作用 | 单位 / 约束
关联 | transfer_id、packet_index packet_count | 接收重组、去重 关联应用节点 | 全局唯一或含 die 前缀
路由 | src_endpoint、dst_endpoint msg_type、vnet | 区分读请求 / 数据 / 完成 选择网络类别 | vnet 映射由协议定义
大小 | payload_bytes、header_bytes wire_bytes、padding_bytes | 区分有效字节 与占用链路容量 | 全部采用 byte
存储 | address、byte_enable read / write、ordering_tag | 生成真实后端访问 定义写入完成与顺序 | 按事务粒度使用
依赖 / 状态 | node_id、ready_ps accepted_ps、complete_ps | 计算应用延迟 解锁下一任务 | 跨平台统一 ps
当前 NI 使用 MessageSizeType 转换大小，自定义字段不会自动改变 flit 数
09
Notes: 本地源码快照：D:/GEM5/gem5_esl，HEAD c5812cc155e08bc686042e27eb9d10bc51f405ee。源码可复用不等于已完成集成。
证据：src/mem/ruby/network/garnet/NetworkInterface.cc 的 flitisizeMessage 与 src/mem/ruby/network/Network.cc 的 MessageSizeType_to_int。第一版采用固定 packet，尾包按明确规则填充。元数据字段不一定全部计入模拟头部，头部大小必须显式定义。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 10
分包与有效带宽：计算样例
配置样例：64 B payload / packet，8 B header，128 bit / flit，1 GHz
指标 | 1 KiB transfer | 4 KiB transfer | 含义
有效数据量 | 1,024 B | 4,096 B | 应用实际需要搬运
packet 数 | 16 | 64 | payload / 64 B
每 packet flit 数 | 5 | 5 | ceil((64 + 8) / 16)
总 flit 数 | 80 | 320 | packet 数 × 5
链路占用容量 | 1,280 B | 5,120 B | flit 数 × 16 B
发送占用 / 有效率 | 80 ns / 80% | 320 ns / 80% | 理想一周期一个 flit
16 GB/s 原始链路在此分包下的理想 payload 上限为 12.8 GB/s
10
Notes: 人工配置推导，非 gem5 实测。1 GHz × 16 B = 16 GB/s。有效率 64/80=80%。80 ns 与 320 ns 是瓶颈链路发送占用，不包含请求、路由、启动、排队、credit 或目的消费。异构链路分别计算各跳 flit/padding。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 11
时延模型与可观察事件
基础服务时间由参数定义，竞争等待由仿真运行产生
时延 | 产生方式 | 关键事件 | 归属
计算服务 | cycles / core clock 事件队列安排完成 | compute_start / complete | 黑盒计算端点
存储服务 | 请求队列、bank 状态 调度、刷新与返回 | mem_accept / response | memory 后端
网络传播 | router / link 周期 CDC 与串并转换 | inject / tail_arrive | Garnet
争用与反压 | 输出端口竞争 VC / credit / buffer 不可用 | blocked / retry / accepted | Garnet + 端点
应用完成 | 全部响应到齐 目的缓冲接受 / 消费 | consumer_visible / task_done | 任务调度器
应用读取时延包含请求、memory 服务和返回；packet latency 只是其中一部分
11
Notes: router/link latency 不能简单作为每包独立固定延迟叠加。流水链路的传播延迟与可持续发送率要区分。网络平均包延迟和算子完成时间采用不同统计边界。
garnet: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/ruby/heterogarnet/
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 12
可复用的仿真模块
本页 IP 指仿真组件，复用前仍需配置和接口适配
组件 | 已有能力 | 本项目使用方式 | 集成状态
gem5 Event / ClockedObject | 事件时间、时钟域 统计与 SimObject 框架 | 承载调度器与端点 | 框架可复用
Garnet NI / Router / Link | flit、VC、仲裁 路由与 credit | die 内网络主模型 | 配置后复用
HeteroGarnet Bridge | 时钟域跨越 链路宽度转换 | 异构端口按需启用 | 能力已在本地源码
SimpleMemory | 请求响应延迟 读写带宽限制 | L0 初期存储基线 | 需 Message/Packet 桥接
MemCtrl / HBMCtrl | DRAM 时序与控制 HBM2 双伪通道 | L0 后期详细存储 | 需地址映射和桥接
Garnet synthetic traffic | 可控合成流量 网络统计 | 冒烟、饱和与回归 | 不承担应用完成回调
复用网络和存储内部实现，把开发集中在调度与端点语义
12
Notes: 本地源码快照：D:/GEM5/gem5_esl，HEAD c5812cc155e08bc686042e27eb9d10bc51f405ee。源码可复用不等于已完成集成。
本地存在 SimpleMemory.py、HBMCtrl.py、DRAMsim3.py 和 stdlib memory/hbm.py。本表未宣称已构建或联调通过。
garnet: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/ruby/heterogarnet/
synth: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/debugging_and_testing/directed_testers/garnet_synthetic_traffic/
hbm: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/stdlib_api/gem5.components.memory.hbm.html
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 13
需要单独实现的模块
新增模块保持单一责任，使用同一组任务与传输标识
模块 | 职责 | 关键输入 / 输出 | 验收
IR Compiler / Validator | 合并核服务和边界访问 检查 ID、依赖、单位 | 核心包 / 工作负载 DAG | 字节守恒、无环
Die Scheduler | 依赖、计算槽 输入输出空间预留 | 就绪节点 / 完成事件 | 数据到齐后才计算
DMA / TrafficEndpoint | 分包、注入、重试 多包完成与顺序 | transfer / Ruby Message | 无丢包、无重复完成
MemoryBridge | Message 与 PacketPtr 转换 地址拆分、端口重试 | 网络请求 / memory 响应 | 重试与背压正确
D2D Endpoint | 有限 TX/RX、容量预约 外部交付与回调 | 本地搬运 / 外部事件 | 停收能够阻塞上游
Profile / Metrics Exporter | 本地阶段表征 作用域、误差与适用域 | 事件日志 / die profile | 条件变化可失效
原始 standalone 接收端丢弃消息，应用级完成与缓冲生命周期需要新增
13
Notes: 本地源码快照：D:/GEM5/gem5_esl，HEAD c5812cc155e08bc686042e27eb9d10bc51f405ee。源码可复用不等于已完成集成。
D2D API 属项目新增。L0 使用可控测试端，L1 使用 profile，不代表已经实现在线联合仿真。
synth: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/debugging_and_testing/directed_testers/garnet_synthetic_traffic/
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 14
存储层级的模型边界
按共享关系与需要解释的瓶颈选择精度
层级 | 推荐模型 | 本期分析对象 | 归属
寄存器 / 核私有 SRAM | 核心服务模型 | 核内服务时间 边界可见容量 | 核心团队
共享 SRAM / scratchpad | 端口与 bank 队列模型 | bank 冲突、端口争用 读写服务率 | Die 团队
抽象外部 memory | SimpleMemory 或显式队列服务模型 | 总带宽、响应延迟 端点背压 | Die 团队
HBM / DDR | 控制器 + DRAM 时序模型 | 行命中、刷新、读写切换 通道映射与排队 | Die 团队
远端 memory | 明确远端位置的模型 | 外部网络和远端服务 | ASTRA 团队 与本地存储互斥计账
共享 SRAM 的 banked 行为需专用端点；SimpleMemory 只用于抽象基线
14
Notes: 项目选型建议。HBM 物理上可能在独立 memory die，此处归属指仿真责任而非制造位置。只要由 gem5 侧完整建模，ASTRA 不得再次收取相同服务。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 15
业界 memory 模型选型
先接通抽象基线，再对真正影响结论的存储行为提高精度
模型 | 可覆盖的行为 | 接入与限制 | 本项目建议
gem5 SimpleMemory | 固定 / 可变响应延迟 整体读写带宽 | 原生 timing port 不解析 DRAM bank 时序 | L0 最早基线
gem5 MemCtrl + DRAMInterface | 控制器队列与 DRAM 时序 具体标准取决于配置类 | 本地原生组件 需地址映射与参数校准 | DDR 等详细基线
gem5 HBMCtrl + HBM2Stack | HBM2 双伪通道组织 基于时序模型服务 | 本地已有相关模型 不等于真实芯片全 PHY | 本项目 HBM2 优先
Ramulator 2.x | 可扩展控制器 / DRAM 主线已有较新 HBM 模型 | 外部依赖和 wrapper 锁定分支后验证兼容 | 新标准 / 控制器研究
DRAMsim3 | DRAM bank、命令队列 仓库含 HBM2 配置 | 本地有 wrapper 声明 外部库仍需构建校验 | 替代后端 / 对照验证
模型支持一种标准，不等于已经校准到你们目标 HBM 产品
15
Notes: 本地源码快照：D:/GEM5/gem5_esl，HEAD c5812cc155e08bc686042e27eb9d10bc51f405ee。源码可复用不等于已完成集成。
Ramulator 仓库在本次查阅时 README 标为 2.1，列出 HBM1/2/3/4，并说明 wrapper 测试基于 gem5 v25.1。不能把它当所有旧 2.0 分支的能力，也不能保证兼容当前本地快照。DRAMsim3 的 HBM2 配置为仓库实际文件。
hbm: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/stdlib_api/gem5.components.memory.hbm.html
ramulator: https://github.com/CMU-SAFARI/ramulator2
dramsim: https://github.com/umd-memsys/DRAMsim3
dramsimcfg: https://github.com/umd-memsys/DRAMsim3/blob/master/configs/HBM2_8Gb_x128.ini
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 16
HBM2 参数与带宽量级
以本地 HBM2Stack 配置为例，数字为配置读取或理论推导
参数 | 示例值 | 来源 / 计算 | 使用注意
容量 | 4 GiB | HBM2Stack 默认 size | 不是性能或产品保证
物理通道 | 8 | HBM2Stack 配置 | 地址需要分布到通道
伪通道 | 16 | 8 × 每通道 2 个 | 共享命令资源仍有约束
每伪通道数据宽度 | 64 bit | HBM_2000_4H_1x64 | 单次 burst 另看长度
每 pin 数据速率 | 2 Gb/s | 1 ns 时钟的 DDR 传输 | 区别时钟与数据速率
整 stack 原始带宽 | 256 GB/s | 16 × 64 × 2 / 8 | 可用带宽受访问模式限制
一条 128 bit、1 GHz NoC 链路仅 16 GB/s，单路径无法喂满该理论 HBM 带宽
16
Notes: 本地源码快照：D:/GEM5/gem5_esl，HEAD c5812cc155e08bc686042e27eb9d10bc51f405ee。源码可复用不等于已完成集成。
读取 src/python/gem5/components/memory/hbm.py 的 HBM2Stack：HighBandwidthMemory(HBM_2000_4H_1x64, 8, 128, size)。DRAM interface device_bus_width=64, burst_length=4, tCK=1ns。表中 256 GB/s 为原始推导，未扣控制/刷新/读写切换/竞争，且不是跑分。NoC 对比仅表示单条链路量级，不证明整个 fabric 的吞吐。
hbm: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/stdlib_api/gem5.components.memory.hbm.html
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 17
Garnet 接入 memory 后端的路径
网络侧使用 MessageBuffer，存储后端使用 timing RequestPort / ResponsePort
顺序 | 处理动作 | 状态与接口 | 需要保留
1 请求到达 | 目的 NI 交付给 MemoryBridge | 有限请求队列接受消息 | transfer / transaction ID
2 请求转换 | 按地址与后端粒度拆分 | 形成 gem5 Request / PacketPtr | 地址、长度、读写与顺序
3 后端接受 | 调用 sendTimingReq | 返回 false 时保留请求 等待 recvReqRetry | 禁止丢弃或重复发送
4 后端完成 | 接收 timing response | 响应队列满时实施 正确响应重试机制 | 每子事务仅完成一次
5 返回网络 | 生成数据 / 完成 Message | Garnet 模拟返回路径 | 请求与返回分别计流量
6 任务完成 | 端点收齐且目的空间接受 | 释放资源并解锁依赖 | 写完成语义提前约定
没有地址的 aggregate traffic，可做带宽基线，不能解释 row-hit / bank-conflict
17
Notes: 桥接为项目新增方案。后端为 SimpleMemory、MemCtrl、HBMCtrl 或外部 wrapper 时都要匹配 gem5 timing port 的重试语义。真实 burst 粒度不必等于 NoC packet payload，拆分与重组要独立处理。写响应可能只代表控制器接受，持久化或 DRAM 写完成需额外定义，不能混淆。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 18
ASTRA-sim 团队的输入与输出
L1 用本地 profile 承载 die 阶段，ASTRA 负责外部网络与全局依赖
交付方向 | 内容 | 用途 | 约束
ASTRA 给 die | rank / die 映射 张量分片和任务划分 | 决定哪个 die 计算什么 哪些数据需要出 die | 首版一 die 一 rank
ASTRA 给 die | P2P 匹配、消息大小 外部拓扑与端口能力 | 生成 egress / ingress 定义边界服务条件 | tag / peer / bytes 一致
Die 给 ASTRA | 本地阶段 duration 覆盖节点、profile 版本 | 调度本地阶段完成 | 不重复计核内与 memory
Die 给 ASTRA | egress / ingress profile chunk 与 TX/RX 容量 | 分开描述本地搬运 和外部传输 | 适用域内使用
ASTRA 返回 | 系统事件、总完成时间 暴露通信与瓶颈场景 | 定位关键路径 提出下一轮局部实验 | 与 die 日志共享 ID
ASTRA 可以承载 SIMD 的阶段时长；GPU 命名不代表需要 SIMT 计算模型
18
Notes: 推荐关闭以默认峰值重新估算阶段的路径，按选定版本验证 compute runtime 的消费方式。不能开启全局 replay-only 而跳过期望保留的外部网络模拟。集体通信放在 P2P 基线通过之后。
astra: https://github.com/astra-sim/astra-sim/blob/master/astra-sim/workload/Workload.cc
chakra: https://github.com/mlcommons/chakra/blob/main/schema/protobuf/et_def.proto
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 19
L1 的节点映射与时间精度
同一 die 本地计算、搬运与外部通信先按依赖串行化
项目节点 | ASTRA / Chakra 表达 | 完成条件 | 关键检查
本地计算 + 内部访存阶段 | COMP_NODE + die profile | 阶段服务时间结束 | 移除已聚合子节点计时
本地 egress / ingress | 独立阶段时长节点 | 本地搬运完成 | 与阶段 profile 范围互斥
外部 P2P | COMM_SEND / COMM_RECV | 匹配传输和接收完成 | 接收先 posted，防死锁
后续 collective | COMM_COLL + group | 选定算法完成 | 逻辑字节不预乘算法倍数
纳秒级阶段 | 高精度 sidecar / 扩展适配 | 消费逻辑读取有效时长 | 原生微秒字段需核对
建议量化误差预算 ≤1%；32 ns 不能直接四舍五入成整数微秒
19
Notes: 本次查看 Chakra 的 duration_micros 为整数，ASTRA issue_replay 将 runtime 乘 1000。高精度属性/sidecar 属项目新增，必须修改消费逻辑，写字段本身无效。L1 暂不模拟 compute/DMA/fabric 共享资源的并行竞争，不能把 L1 时长当最大重叠性能。
astra: https://github.com/astra-sim/astra-sim/blob/master/astra-sim/workload/Workload.cc
chakra: https://github.com/mlcommons/chakra/blob/main/schema/protobuf/et_def.proto
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 20
L0：单 die 平台实施规划
首个目标是让网络与存储等待真实改变 SIMD 任务完成时间
阶段 | 主要工作 | 交付物 | 退出条件
L0-A 网络基线 | 2 router、同频同宽 单流与饱和合成流量 | 拓扑配置、packet/flit 日志 | 计数正确，带宽可解释
L0-B 端点闭环 | 分包重组、有限 buffer read / compute / write DAG | Scheduler、TrafficEndpoint 人工工作负载 | 停收能阻塞并恢复
L0-C 存储接入 | SimpleMemory + 桥接 随后 HBM2 地址访问 | 请求重试、地址映射 存储回归案例 | 响应守恒与顺序正确
L0-D 核数据接入 | 接 Timeloop 服务包 SIMD 连续 / 步长访问 | 真实 mapping 的 die profile 瓶颈与敏感性报告 | 数据可追溯、结果可复现
先用人工任务验收机制，再用核心团队数据替换输入
20
Notes: 规划为实施顺序，不是已完成状态或已承诺工期。L0-A 的 synthetic standalone 可先运行；L0-B 开始必须具备应用完成回调。首版无功耗。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 21
L0：实验矩阵与验收数据
测试空间先固定小规模，再逐项增加并发与访问复杂度
项目 | 建议取值 / 场景 | 组合数 / 指标 | 通过条件
网络 sweep | 消息 64 B / 1 KiB / 4 KiB 位宽 64 / 128 / 256 bit | VC 深度 2 / 4 / 8 flits 单流 + 双流，共 54 点 | 吞吐不超瓶颈上限
端点并发 | 计算槽 1 输入单缓冲 / 双缓冲 | 任务完成时间 输入等待与输出阻塞 | 依赖不被提前释放
存储访问 | 连续 / 步长 / 热点 读比例 0% / 50% / 100% | 固定其余条件共 9 点 带宽与请求延迟 | 响应守恒，模式可解释
反压注入 | 目的端暂停后恢复 TX/RX 与响应队列受限 | 占用峰值、停顿传播 最终排空 | 无丢包、无重复完成
计数与复现 | 相同输入 / revision / seed | 有效字节、wire 字节 每节点开始与结束 | 确定性案例一致
54 点为 3 × 3 × 3 × 2；网络与存储矩阵分开运行，不做盲目全组合
21
Notes: 所有数字为建议实验设计，不是已运行结果。VC 深度指每 VC 的 flit 缓冲深度，与 vcs_per_vnet 数量区分。随机场景需要多 seed 和置信区间，具体重复次数由方差决定。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 22
L1：多 die 串联实施规划
用离线 die profile 建立可复现的跨团队端到端基线
阶段 | Die 团队 | ASTRA 团队 | 退出条件
L1-A 契约冻结 | profile 范围与版本 egress / ingress 边界 | rank 映射、P2P 匹配 高精度时长方案 | 同一节点只计时一次
L1-B 两 die 基准 | 两侧本地阶段 profile 输出逐事件对账表 | 生成 ET 与匹配 send/recv 跑串行 DAG | golden 与单位检查通过
L1-C 真实分片 | 按分片重生成核与 die 数据 检查缓冲与流量 | 2 / 4 die 运行 定位暴露通信 | 工作量与通信量一致
L1-D 闭环反馈 | 重跑超适用域案例 版本化新 profile | 回传外部瓶颈场景 重跑全局依赖 | 结论可复现，限制明确
L1 不需要运行时联合时钟；本地与外部资源重叠留到下一精度等级
22
Notes: L1 为离线分阶段模型。跨 rank 可按依赖并行，但同 die 相关阶段保守串行。collective 初期仅在明确边界驻留与归约成本条件下接入；内部每轮 DMA 竞争需要更高精度模型。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 23
L1：两 die 人工 golden 数据
理想本地 8 GB/s，外部 16 GB/s + 64 ns；无包头、无争用、全部串行
阶段 | 计时范围 | 工作量 | 服务 ns | 完成 ns
load0 | 本地搬运 | 1,024 B | 128 | 128
compute0 | SIMD 核黑盒 | 1,000 cycles @ 1 GHz | 1,000 | 1,128
egress0 | core0 至 TX0 | 256 B | 32 | 1,160
fabric01 | TX0 至 RX1 | 256 B + 固定延迟 | 80 | 1,240
ingress1 | RX1 至 core1 | 256 B | 32 | 1,272
compute1 | SIMD 核黑盒 | 500 cycles @ 1 GHz | 500 | 1,772
store1 | 本地搬运 | 256 B | 32 | 1,804
期望总时间 1.804 μs；该样例用于接口计时验收，不代表芯片预测性能
23
Notes: 人工 golden 的阶段时长之和为 1804 ns。load128 + comp1000 + egress32 + fabric(64+256/16)80 + ingress32 + comp500 + store32。1 B/(GB/s)=1ns。此例使用理想 payload 服务，与第10页带header/flit的包模型不同，不能混用其参数。真实 NoC/HBM性能采用详细模型。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 24
L0 / L1 的迭代闭环
每次变更都能说明重跑范围，profile 的适用条件随结果保存
观察到的问题 | 调整对象 | 必须重跑 | 反馈数据
输入等待长期占主导 | tile、预取与私有缓冲 或共享 memory 分布 | 核服务 / 边界访问 die profile / system | 输入等待、热点与地址分布
NoC 热点集中 | 端点放置、路由 链路或 memory 端口 | die profile / system | 链路占用、队列峰值
D2D 输出积压 | 分片、chunk、端口能力 外部带宽与调度 | 相关边界 profile 全局工作负载 | TX 阻塞与外部完成事件
profile 条件变化 | 并发、消息大小 初始队列或 mapping | 超适用域条目重新表征 | 配置 hash、适用域
跨平台结果不一致 | 单位、完成语义 重复计时或漏计 | 最小复现与 golden | 共享 ID 的逐事件日志
离线迭代稳定只说明自洽；模型精度仍需独立案例或详细参照验证
24
Notes: L0/L1 先采用固定负载下可解释的迭代。未实现在线联合仿真时，不声称已捕捉外部反馈对内部细粒度并发的全部影响。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 25
评审需要冻结的决策
先冻结接口与责任，再确认真实硬件参数
决策 | 建议默认值 | 负责人 | 验收依据
SIMD 黑盒粒度 | cluster / tile 级 不模拟核内向量指令流水 | 核心 + Die | 服务与访问粒度一致
首版存储 | SimpleMemory 基线 HBM2Stack 做详细候选 | Die | 重试、地址与吞吐测试
首版 packet | 64 B payload + 8 B header 按 16 B flit 验证 | Die | 1 KiB 对应 80 flits
L1 执行方式 | 一 die 一 rank 同 die 阶段串行 | ASTRA + Die | 两 die golden
时间精度 | IR 使用 ps 建议量化误差 ≤1% | ASTRA + Die | 关键路径误差预算
版本管理 | 输入 hash + 模型 revision 超适用域拒绝复用 | 三方 | 可复现与缓存失效
上述数值均为首版建议；拓扑、频率、lane 数和 HBM 产品参数待架构输入确认
25
Notes: 本页为需要团队评审的工程建议，非厂商规定。量化门槛不是工具精度保证。实际 SIMD lane 数、mask 语义、gather/scatter 支持、存储端口和缓冲参数均未假定。
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。

## Slide 26
模型与接口资料索引
来源查阅于 2026-09-19；进入实现时锁定代码 revision
主题 | 一手资料 | 支撑内容
Garnet / HeteroGarnet | gem5 官方文档 本地 gem5_esl 源码 | 网络组件、时钟桥接、消息大小转换 standalone 接收限制
核心输入输出 | Timeloop stats / trace 文档 | 周期和分层访问统计 trace 需要解释为项目边界访问
ASTRA / Chakra | ASTRA Workload.cc Chakra et_def.proto | 节点执行、P2P 和时长消费 整数微秒字段的精度问题
HBM / memory | gem5 HBM stdlib 文档 本地 HBM2Stack / HBMCtrl | HBM2 组织、通道与伪通道 本地配置参数
外部 memory 后端 | CMU-SAFARI/ramulator2 umd-memsys/DRAMsim3 | 模型范围、版本差异 wrapper 与 HBM2 配置
每页备注包含对应链接与推导口径；方案数字与模型能力分别标注
26
Notes: 本地源码快照：D:/GEM5/gem5_esl，HEAD c5812cc155e08bc686042e27eb9d10bc51f405ee。源码可复用不等于已完成集成。
本汇报采用公开模型与本地源码能力描述，未给出实际芯片性能跑分。L0/L1 规划、IR 字段、packet 方案为项目设计。
garnet: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/ruby/heterogarnet/
synth: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/debugging_and_testing/directed_testers/garnet_synthetic_traffic/
timeloop: https://timeloop.csail.mit.edu/v4/output-formats/stats
trace: https://timeloop.csail.mit.edu/v4/output-formats/trace
astra: https://github.com/astra-sim/astra-sim/blob/master/astra-sim/workload/Workload.cc
chakra: https://github.com/mlcommons/chakra/blob/main/schema/protobuf/et_def.proto
hbm: https://www.gem5.org/documentation/general_docs/stdlib_api/gem5.components.memory.hbm.html
ramulator: https://github.com/CMU-SAFARI/ramulator2
dramsim: https://github.com/umd-memsys/DRAMsim3
dramsimcfg: https://github.com/umd-memsys/DRAMsim3/blob/master/configs/HBM2_8Gb_x128.ini
公开资料查阅日期：2026-09-19。建议参数与人工推导以页内口径为准。